## Slide 1
[PEGA] A Plus Drone | Readiness: ArduPilot Protocol
Jul.22.2025
Revision A

## Slide 2
Description of Revisions
Version | Description | Date
A | Initial release | 07/22/2025

## Slide 3
[PEGA] A Plus Drone | Readiness
 |  | Readiness/Openings | Actions | Check Point | DRI
 |  | ROS Drone Development | ROS Drone Tracking Tech. demonstration ArduPilot Protocol explanation. Run on Raspberry Pi Run on MTK 8550 RDK | 07/15 Done 07/22 Done 07/15 Done 07/25 | Tim
 |  | Build Docker Image | Following items are built and can be run w/ Docker on MTK-720 Ubuntu 22.04 ROS2 Build libraries: Ceres-solver, g2o, gtsam, Mavlink, Mavros | 07/20 Done 07/22 Done | Tim
 |  | Real-world Drone Test Flight | Fly with modified RC Controller Fly with QGroundControl / ArduPilot Flight Planner Fly with ROS2 | 07/17 Done 07/25 08/01 | Tim
Priority: ● Done ● Low ● Medium ● High
1
2
3

## Slide 4
[PEGA] A Plus Drone | Readiness: Flight Controller
Msgs list
(Modules)
(Modules)
(Modules)
UART, UDP, TCP
Mavlink
MavROS
(Bridge / Converter)
client
agent
ROS2
node
ROS2
node
Sensors
Flight Controller
Companion Computer
Unlike PX4 has several nodes sending topics to uXRCE-DDS, then directly send it back to ROS2 (since ROS2 also use DDS msg type), Ardupilot need a MavROS bridge to convert to ROS2 Message type.
ArduPilot reviews the sensor lists and pulls the data through the sequence of the Msgs list.
Key Takeaways
1
2
1
2

## Slide 5: Flight Controller
ArduPilot
Msgs list
(Modules)
UART, UDP, TCP
Mavlink
MavROS
(Bridge / Converter)
client
agent
ROS 2
node
ROS 2
node
Sensors
Notes: 展示 ArduPilot 飛行控制器 的架構與 ROS 2 進行通訊。
ArduPilot 不使用 uORB 或 DDS，它常透過 MAVLink 通訊協定與 companion computer（如用於 ROS）互動。
MAVLink Messages list：ArduPilot 直接用模組計算後發送 MAVLink，資料包括（感測器、狀態）（PX4 用 uORB 發佈內部感測資料）
ArduPilot 的核心，運行在像 Pixhawk 這樣的硬體上。ArduPilot 內部有自己的訊息系統，但對於外部通訊，它主要依賴於 MAVLink。
MAVLink（client）：ArduPilot 將內部資料封裝為 MAVLink，使用 Serial/ UDP/ TCP 模組做為資料發送端（PX4 將 uORB 資料序列化為 DDS）
ArduPilot（以及其他開源自動駕駛儀）用於與地面站（GCS）、伴隨電腦和其他外部系統通訊的標準協定。來自感測器的資料、姿態估計、GPS 和控制指令都封裝在 MAVLink 訊息中。
MAVROS / pymavlink（agent）：ArduPilot 在 companion computer（如 Raspberry Pi）使用 MAVROS 將 MAVLink 轉 ROS（接收並轉為 ROS 格式）（PX4 在 companion上解碼 XRCE-DDS）
ROS 2 MAVLink 橋接器 / 轉換器 (ROS 2 MAVLink Bridge / Converter)：由於 ArduPilot 使用 MAVLink，而 ROS 2 使用 DDS，因此需要一個橋接器。
功能：這個橋接器（叫做 Mavros，是一個 ROS 2 套件）訂閱來自 ArduPilot 的 MAVLink 訊息（透過 UDP、TCP 或 Serial port 連接）。然後，它將這些 MAVLink 訊息轉換為原生的 ROS 2 topics 和 msgs。（雙向：MAVLink 橋接器隨後將這些 ROS 2 訊息轉換回適當的 MAVLink 指令，並將它們發送給 ArduPilot 飛行控制器。）
ROS 2 nodes：最終 ROS node 在兩者都能接收資料
它們從 ArduPilot（透過 MAVLink 橋接器（Mavros））接收資料或向其發送指令。包括導航演算法、電腦視覺處理或任務規劃。

## Slide 6: Additional information
PX4 使用 DDS 架構與 ROS 2 結合，適合低延遲高效率場景（如多機協作）。
ArduPilot 使用 MAVLink 與 MAVROS 橋接 ROS 2，雖然效率稍低，但穩定且支援性強，開發門檻較低。

## Slide 7: Additional information
ArduPilot Documentation: https://ardupilot.org/ardupilot/
MAVLink: https://mavlink.io/en/
ArduPilot Discussion Forum：https://discuss.ardupilot.org/
ROS 2 Documentation: https://docs.ros.org/en/humble/
https://design.ros2.org/
Notes: 資料來源：
ArduPilot Documentation)：關於 MAVLink 協定、內部架構、不同硬體設定、以及如何與伴隨電腦（companion computer）整合的指南。
MAVLink 官方資料：搜尋 "MAVLink" 來找到相關的協定規範、訊息定義和使用範例。MAVLink 的官方網站也是一個很好的參考。
ArduPilot 論壇 (ArduPilot Discussion Forum)：
ROS 2 Documentation：了解 ROS 2 的基本概念、DDS 作為其底層通訊、以及如何開發 ROS 2 節點都可以在這裡找到。

## Slide 8: Comparison with Cost
成本 | 時間成本 | 開發與學習 成本 | CPU 資源占用 | 記憶體 資源占用 | 硬體 / 維護成本
ROS 1 MavROS | 中等 | 較低 | 中等偏高 | 中等偏高 | 中等
ROS 2 MavROS | 較低 (ROS 2降低25%~50%) | 中等 | 中低 (ROS 2 減少 20%~50%) | 中低 (節點占用降低 10%~30%) | 中等
Notes: ArduPilot + MAVLink + MAVROS (ROS 1 vs. ROS 2) 的 成本(Cost) 比較：
Time：
ROS 2 相較於 ROS 1 降低了約 25%~50% 。 - 開發複雜度 相對 ROS 1 降低，減少了開發時間。
ROS 2 在 延遲和吞吐量上 優於 ROS 1。
Development & Learning Cost：
ROS 1：- 社群資源豐富： ROS 1 和 MAVROS 在 ROS 1 環境下有長期的發展和大量的社群支持，許多教程、範例和現有程式碼。
- 工具鏈成熟： ROS 1 的工具（Rviz, rqt, rosbag）非常成熟穩定。
ROS 2：- 學習曲線較陡峭： ROS 2 的概念（如 DDS、QoS、Component）相對複雜，需要時間適應。
- 工具鏈仍發展中： 雖然 ROS 2 工具日益完善，但某些方面可能不如 ROS 1 便利。
CPU / 記憶體 資源占用：
ROS 1：- roscore 和 Python 節點（若使用）會增加開銷。
- ROS 1 的一些共享記憶體機制不如 ROS 2 優化。
ROS 2：- 優化的 C++ 核心，零複製通訊，更高效的記憶體管理。
- DDS 的設計允許更高效的資料共享和資源重用。
CPU 資源占用： ROS 2 通常比 ROS 1 更高效地利用 CPU，在處理相同負載時，CPU 佔用可能減少 20%~50%，能消耗更少的 CPU 資源。在伴隨電腦資源有限時尤其明顯。
記憶體 資源占用： ROS 2 在記憶體管理上進行了多項改進，特別是對於 C++ 節點和底層 DDS 的優化，使得在運行相同功能時，通常會比 ROS 1 佔用更少的記憶體，至少會降低 10%~30%。
Hardware / Maintenance Cost：
ROS 1：- 伴隨電腦需求： MAVROS 無論在 ROS 1 或 ROS 2 都需要伴隨電腦來運行，增加硬體投入和功耗。
- 對於較舊或資源受限的伴隨電腦，ROS 1 可能更輕量。
- ROS 1 已進入維護模式，新功能開發較少，但穩定性高。
ROS 2：- 伴隨電腦需求： 與 ROS 1 類似，主要成本來自於伴隨電腦的選擇。
- ROS 2 在資源管理上有所改進，但其複雜性可能需要更強大的硬體才能完全發揮。
- ROS 2 仍在積極發展中，版本更新頻繁，可能需要更常關注版本相容性。

## Slide 9: Comparison with Efficient
Efficient | 通訊延遲與 頻寬 | 開發流程 效率 | 擴展性
ROS 1 MavROS | 中等延遲(10 ms - 100 ms) | 高 | 中等
ROS 2 MavROS | 低延遲高頻寬(1 ms - 10 ms) | 中等至高 | 高
Notes: ArduPilot + MAVLink + MAVROS (ROS 1 vs. ROS 2) 的 效率(Efficiency) 比較：
Communication & Latency & bandwidth：
ROS 1：- ROS 1 內部通訊（TCPROS）存在較高延遲，尤其對於大量小訊息。
- 單點故障風險：Master 故障可能導致整個系統癱瘓。
ROS 2：- DDS 優勢： ROS 2 使用 DDS 作為底層，專為實時、高吞吐量通訊設計。。
- 實時性： DDS 提供豐富的 QoS (服務質量) 設定，可優化通訊的實時性和可靠性。
- 去中心化： 無 Master 節點，提高了系統的穩健性。
量化輔助：
延遲降低： ROS 2 因 DDS 底層通訊的優化，其核心通訊延遲比 ROS 1 低 5~10 倍。在 MAVROS 橋接層，這個優勢仍能部分體現，實際系統延遲可降低 數毫秒 到 數十毫秒。
Developer & Workflow & Efficiency：
ROS 1：- 完善的工具和生態系統，易於快速原型開發和調試。
- 許多開源的 ROS 1 程式碼庫可直接復用。
ROS 2：- 早期版本工具不如 ROS 1 成熟，但隨著發展，ROS 2 工具鏈日益完善。
- 新的 API 和設計模式需要學習。Efficiency)-
- ROS 2 跨平台性更好，可以在更多嵌入式和即時作業系統上部署。
Scalability：
ROS 1：-Master-Slave 架構在大規模、分佈式系統中可能遇到瓶頸。 - 難以在異構環境中無縫集成。
ROS 2：- 分佈式架構： DDS 天生支持分佈式系統和異構網路，更適合多機器人協作或複雜的感測器網路。
- 可靈活集成不同硬體和軟體平台。
數據來源：
ROS 官方文檔與性能報告：https://design.ros2.org/